## Slide 1: وسائل الأمن و السلامة
إعداد المعلمة : أبرار الحواج .

## Slide 2: هل الكهرباء تشكل خطر علينا ؟

## Slide 3: من المخاطر الكهرباء
1) الصدمة الكهربية .
٢)الحرائق الكهربية.

## Slide 4
الصدمة الكهربية :
تحدث عند اتصال أي جزء من جسم الإنسان مع مصدر كهربي مما يسبب مرور تيار كهربي في جسم الإنسان .

## Slide 5: العوامل التي تتوقف عليها درجة الإصابة بالصدمة الكهربية :
o شدة التيار المار في جسم الإنسان .
o مسار التيار عبر جسم الإنسان .
o الحالة البدنية للجسم .

## Slide 6: أسباب الحرائق الكهربية :
سوء التمديدات الكهربية .
الجهل و العبث و الإهمال و عبث الأطفال.
إهمال أعمال الصيانة.

## Slide 7: ما هي طريقة الصحيحة لإطفاء الحرائق الكهربية ؟
استخدام مطفأة ثاني أكسيد الكربون.
استخدام مطفأة البودرة.

## Slide 8: وسائل حماية الدوائر الكهربية
جهاز التسريب الأرضي
القواطع الآلية
المصهرات (الفيوزات )

## Slide 9: الألوان الاصطلاحية للأسلاك كهربية
- أحضر " أرضي E "
- أحمر " حي L "
- أسود " محايد N "

## Slide 10: وسائل حماية الدوائر الكهربية
جهاز التسريب الأرضي :
هو جهاز لحماية الدوائر من التسرب الأرضي للتيار بسبب حدوث تلامس بين الحي مع الأرضي أو المحايد مع الأرضي لحماية الإنسان من الصدمة الكهربائية.
القواطع الآلية :
جهاز يقوم بفصل الدائرة الكهربائية يدوياً في ظروف التشغيل العادية و فصل الدائرة آلياً عند حدوث خطأ.
المصهرات "الفيوزات":
إحدى وسائل الحماية للدوائر الكهربية من زيادة شدة التيار بسبب(حدوث قصر في الدائرة الكهربية/ زيادة الحمل الكهربي )

## Slide 11: السلك الأرضي
وظيفة السلك الأرضي:
امتصاص الشحنات الكهربائية المترسبة من أي آلة و تفريغها بالأرض لحماية من حولة من الصدمات الكهربية .

## Slide 12: شكراً لحسن استماعكم نلقاكم على خير في الحصة القادمة